Характеристики возможного источника поляризованных ионов для

Ускорителя У-70, ИФВЭ

Белов А. С.

Институт ядерных исследований РАН

Москва

Протвино, 1-2 Марта, 2005

Содержание:

- Источник поляризованных ионов ИЯИ РАН

- Поляризованные протоны

- Отрицательные поляризованные ионы водорода

- Источник IUCF  - CIPIOS

3.  Сравнение импульсных поляризованных источников

различных лабораторий.

Источник поляризованных ионов ИЯИ РАН

- В ИЯИ РАН разработан импульсный источник поляризованных ионов водорода, особенностью которого является получение поляризованных ионов перезарядкой поляризованных атомов в плазме:

H(( + D+ ( H+(+ D(                            (1)

H(( + D( ( H((+ D(                            (2)

- В плазме энергия сталкивающихся частиц ~ 10 эВ

- Для таких энергий сечение  реакции (1) - 5 10–15 cm2

… сечение реакции (2)  -  10–14 cm2

- Большие сечения реакции перезарядки приводят к получению высокой эффективности перезарядки и высокой интенсивности  поляризованного источника

- Вначале, в ИЯИ РАН (1986г.) был разработан источник поляризованных протонов

Параметры источника поляризованных протонов ИЯИ РАН

- Импульсный ток пучка поляризованных протонов:

- 6 мА   со свободным атомарным пучком

- 11 мА  с накопительной ячейкой в ионизаторе

- Нормализованный эмиттанс:

- 1.7 (  мм мрад  со свободным атомарным пучком

- 1 ( мм мрад с накопительной ячейкой в ионизаторе

- Длительность импульса - 100 мкс

- Частота повторения импульсов - 1-10 Гц

- Степень поляризации  80-90 %

Параметры пучка поляризованных атомов водорода

- Импульсная интенсивность пучка - 2(10 17 ат/ cм2 сек.

- Наиболее вероятная скорость атомов - 2 10 5 см/сек (охлаждение жидким азотом)

Отрицательные поляризованные ионы водорода

- Чтобы получать отрицательные поляризованные ионы,  надо генерировать в плазменном перезарядном ионизаторе плазму, обогащенную неполяризованными отрицательными ионами  (Belov et al. (1987))

Разработка конвертора плазмы в ИЯИ РАН:

- 2 мка  неполяризованных ионов D-  в 1990 г. из источника плазмы без конвертора

- 1.2 мА неполяризованных ионов D- в 1993 г. - был создан конвертор плазмы с использованием паров Cs для "включения" поверхностно-плазменного метода генерации отрицательных ионов.

- 11 мА неполяризованных ионов D-  в 1996 г. благодаря размещению конвертора плазмы на входе в соленоид ионизатора

- 45  мА неполяризованных ионов D-   в 2000 г. - был создан двух-ступенчатый конвертор плазмы

- 90  мА неполяризованных ионов D-  в 2001 г.- двух-ступенчатый конвертор плазмы + улучшенный дуговой плазменный источник

Параметры источника отрицательных поляризованных ионов водорода  ИЯИ РАН

- Импульсный ток пучка ионов H-(:             3.8 мА

- Импульсный ток пучка неполяризованных ионов D-:     60 мА (до 90 мА)

- Степень поляризации  - 85-90 %

- Нормализованный эмиттанс:                   1.7 (  мм мрад

- Длительность импульса - 170 мкс

- Частота повторения импульсов: 1-10 Гц

Осциллограмма импульса тока ионов H-(  из источника поляризованных ионов ИЯИ РАН. По вертикали - 1 мА/ дел. По горизонтали - 50 мкс / дел.

.

Осциллограмма импульса тока ионов H-(  и тока неполяризованных ионов D- (нижний импульс) из источника поляризованных ионов ИЯИ РАН. По горизонтали - 50 мкс / дел.

Источник поляризованных ионов IUCF - CIPIOS

- Источник создан в 1999 г. в сотрудничестве IUCF и ИЯИ РАН

- CIPIOS ( Cooler Injector Polarized Ion Source) предназначен для генерации поляризованных и неполяризованных ионов H- и D-

- Неполяризованные ионы H- и D- генерируются в полазменном ионизаторе при подаче в источник плазмы водорода или дейтерия соостветственно.

- Для получения поляризованных ионов D-  в диссоциатор источника подается дейтерий, а в источник плазмы ионизатора - водород, и используется реакция:

D(( + H( ( D((+ H(                            (3)

- В отличие от источника ИЯИ РАН  в CIPIOS используются шестиполи, изготовленные из постоянных магнитов с индукцией магнитного поля 1.4 Т.  Это позволило добиться лучшей фокусировки атомарного пучка и уменьшить эмиттанс поляризованного пучка, что было важно для инжекции поляризованных ионов в RFQ.

- Для охлаждения атомов в диссоциаторе используется криогенератор

- В CIPIOS используется схема поляризации дейтронов с двумя шестиполюсными магнитами и тремя ВЧ переходами, которая позволяет получать векторную поляризацию +/- 1 и тензорную поляризацию +1, -2.

- Напрвление поляризации в пучке, извлеченном из источника, по вертикали и для ионов H(( и для ионов D((.

Характеристики источника отрицательных поляризованных ионов водорода  IUCF   (CIPIOS).

(   Импульсный ток пучка поляризованных ионов H-( (D-():

1.8 (2) мА

- Импульсный ток пучка неполяризованных ионов  H- (D-):

40  (30) мА

(    Степень поляризации H-(:          			        80-85%

- Степень поляризации D-(:

| TABLE 1. IUCF D- Polarization Results |
| --- |
| State Name | Nominal Pz | Measured | Nominal Pzz | Measured |
| + Vector | +1 | 0.909 (31) | +1 | 0.891 (13) |
| - Vector | -1 | -0.684 (30) | +1 | 0.695 (14) |
| + Tensor | 0 | 0.003 (32) | +1 | 0.875 (13) |
| - Tensor | 0 | 0.020 (33) | -2 | -1.591 (13) |

- Нормализованный эмиттанс H-( (D-():                1.2 (  мм мрад

- Длительность импульса -  до 500 мкс

- Частота повторения импульсов: 1- 4 Гц

- В CIPIOS была получена долговременная стабильность интенсивности и поляризации. Поляризация была постоянна  в течение сеансов работы ускорителя  длительностью ~ 1000 часов.

- Высокая надежность работы CIPIOS: без персонала с автоматизированной системой управления в течение ~ 1000 час.

Сравнение характеристик источников поляризованных ионов

| Лабор. | Тип источника | Ток пучка | Поляр. | Длит. Имп. | Частота Повторения имп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЯИ РАН | Atomic beam with nearly resonant charge-exchange plasma ionizer | H+ - 11 мА H- - 3 мА | 0.8 0.9 | 200(s | 10 Гц |
| BNL | Optical pumping | - 1 mA | 0.7-0.8 | 500(s | 1 Гц |
| ОИЯИ | Atomic beam With Penning discharge ionizer | D+ - 0.4 mA | 0.6 | 400(s | 0.2 Гц |
| Juelich | Atomic beam with Cs colliding beam ionizer | H- - 0.01 mA | 0.9 | 20 ms | 1 Гц |